# Text boxes

設置方法

１.ワイヤーの設置

・太さ３㍉以下の針金又は、ワイヤーを

やぐら等を利用して、たるませぎみに

張っていきます。

２.ソケットに電球を取り付けます

・提灯コードのソケットに、電球を取付けます

３.提灯を設置します

・設置した提灯コードのフック部分に

提灯の設置ロープを引っ掛けて

取付けます。

４.ワイヤーに提灯コードを設置します

・最初に張ったワイヤーに、提灯コードの

フック部分を引っ掛けます。

すべて設置したら、ワイヤーをピンと張ります

５.電源をつないで完了！

・電源にコンセントをつなげば、設置完了

です。安全のためコードには余裕を

持たせてください。

この際、提灯コードは引っ張らないこと

安全にご使用するための注意事項

1.白熱電球は『20Ｗ以内』でご使用下さい。　2.『白熱電球』と『提灯』は接触させないで下さい。

3.使用電流は合計で15Ａ（1500Ｗ）以内でご使用下さい。（20Ｗ電球75個　40Ｗ電球37個）1回路15A

4.防水ソケットは上向きで使用しないで下さい。　5.ソケットには全数電球を取付け後通電して下さい。

6.連結する時はプラグとコネクターをしっかりはめて下さい。　7.電球は冷ましてから外して下さい。